## Slide 1
MATERI
MSIM4204 JARINGAN KOMPUTER
Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka
Aktivitas Belajar 14
Manajemen Jaringan dan Wireless LAN – IEEE 802.11

## Slide 2: Simple network Management Protocol (SNMP)
Simple Network Management Protocol (SNMP) merupakan salah protokol resmi dari Internet Protocol suite yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force (IETF). SNMP merupakan contoh dari layer 7 aplikasi yang digunakan oleh network management system untuk memonitor perangkat jaringan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pengelolanya.

## Slide 3: Management Information Base
Management Information Base (MIB) merupakan database yang digunakan untuk manajemen perangkat pada jaringan. Database tersebut berisikan objek entiti dari perangkat jaringan (seperti router atau switch). Objek pada MIB didefinisikan menggunakan Abstract Syntax Notation One (ASN 1), dan diberi nama Structure of Management Information Version 2 (SMIv2). Software yang digunakan untuk parsing disebut MIB compiler.
RFC yang membahas Management Information Base antara lain: RFC1155 – Structure and identification of Management Information for TCP/IP base internets, RFC1213 – Management Information Base for Network Management of TCP/IP- based internets, dan RFC 1157 – A Simple Network Management Protocol.
SNMP, komunikasi yang terjadi antara management station (contoh: console) dengan management object (seperti router, gateway dan switch), menggunakan MIB. Component yang bekerja untuk mengambil data disebut SNMP agent, merupakan software yang dapat berkomunikasi dengan SNMP Manager.

## Slide 4: Arsitektur SNMP Framework dari SNMP terdiri dari:
Master Agent
Subagent
Management Station

## Slide 5: Protokol SNMP
PDU dari SNMP (versi 1) antara lain:
  GET REQUEST: digunakan untuk mendapatkan informasi manajemen
  GETNEXT REQUEST: digunakan secara interaktif untuk mendapatkan sekuen dari informasi manajemen
  GET RESPONSE
  SET: digunakan untuk melakukan perubahan terhadap subsistem
  TRAP: digunakan untuk melakukan pelaporan terhadap subsistem manajemen
Untuk versi berikutnya ditambahkan PDU:
  GETBULK REQUEST: iterasi yang lebih cepat untuk mendapatkan informasi
  INFORM: acknowledge terhadap TRAP

## Slide 6: Perkembangan dan penggunaan
Version 1
Version 2
Version 3

## Slide 7: Mengimplementasikan SNMP
Router Graphing Software
Banyak informasi yang bisa ditampilkan, misal performance, load dan error rate dari suatu jaringan seperti router atau switch. Kemudian dengan fungsi khusus, informasi yang didapat diolah menjadi dalam bentuk grafik.
Contoh: aplikasi Multi Router Traffic Grapher dan Cacti.

## Slide 8
Terima kasih